## Slide 1: Cabanon a bois, en dur
Chape, 18.75 M² / 10 CM «1.4 M cube »
120 € le M cube béton
Sable 30 € la tonne
Mur, 21 M ² / épaisseur 10 cm
Parpaing 1.10 € pièces 20/50/10
Ciment de montage 8€/35kg
Toit , 18.75 M² / tuile a définir
1.30 € pièce
Charpente
230 € le tout

## Slide 2
Chappe renforcer
Ciment gravier ferraille
10 CM
Mur passage
Épaisseur
10 cm
Longueur
7.5 Mètres
Hauteur . A
2.50 Mètres
Hauteur B
2 Mètres
hauteur
50 CM
largeur
2.50 Mètres

## Slide 3
Armature sabot
Fixé a la dalle part 4 fixes
16 CHEVIS = VIS BOULON
4 Sabots chevrons
6 Pt équerres renfort
3 Gr de soutient mural
17.5 mètres de chevrons
Hauteur . A
2.50 Mètres
Longueur
7.5 Mètres
Surface total.
2.5 * 7.5 = 18.75 M²
Armature de base
Fixé en équerre

## Slide 4
Murs parpaings
Longueur
7.5 Mètres
Parpaing 10X20X50 CM - NF
Aux normes françaises : meilleure qualité et résistance. L 50 x H 20 cm. 10 pièces au m².
Ép. 10 cm
2 Mètres devant
200 pièces
Largeur / hauteur Mur
2.50 Mètres / 2.5 mètres

## Slide 5
Devis Cabanons en dur avec chape |  |  |  |  |  | 
boiserie | Métrage | Nbrs de Pièce |  | Prix unité € |  | Total
Chevrons | 20 |  |  | 9 |  | 180
1/2 chevrons | 30 |  |  | 7 |  | 210
Contre latte | 60 |  |  | 0,25 |  | 15
Equerres |  | 10 |  | 1,2 |  | 12
Sabot 10/10 |  | 4 |  | 9 |  | 36
Vis 8/10/12 |  | 1 |  | 15 |  | 15
Chevilles |  | 1 |  | 10 |  | 10
Panneau OSB |  | 6 |  | 15 |  | 90
Sous toiture | 20 |  |  | 2,2 |  | 44
Tuillerie |  |  |  |  |  | 
Tuile |  | 175 |  | 1,2 |  | 210
rive de tuile |  | 8 |  | 8,5 |  | 68
Maçonnerie |  |  |  |  |  | 
parpaing 10/20/50 |  | 200 |  | 1,1 |  | 220
Bloque célullaire |  | 8 |  | 4 |  | 32
ciment 35 Kg |  | 2 |  | 8 |  | 16
sable |  | 1 |  | 45 |  | 45
colle célullaire |  | 1 |  | 15 |  | 15
Chappe |  |  |  |  |  | 
béton préparer |  | 1,4 |  | 200 |  | 280
ferraillage |  | 6 |  | 24 |  | 144
TRV |  |  |  |  |  | 
Maine d'œuvre 2 Personnes |  |  |  |  |  | 
4 jours Forfait |  | 4 |  | 230 |  | 920
transport Marchandise |  | 1 |  | 38 |  | 38
Sous TOTAL HT |  |  |  |  |  | 2 600,0 €
Total TTC 19,6% |  |  |  | 509,6 |  | 3 109,6 €